冲击移动破碎站

产品介绍：

冲击移动破碎站配备一帆机械高性能冲击破碎机（制砂机）.及车载式给料机和高强度振动筛长度短、重量轻；机动性强适应性强，降低物料运输费用组合灵活——无论粗碎、细碎还是制砂作业，都能给您带来意想不到的效果。

产品性能特点：

1、具有高性能破碎机
2、车载给料机、振动筛、皮带机
3、牵引转向轴、便于公路运输
4、车载安装支撑、设备现场安装快捷便利
5、配套安装电动机和控制箱一体化

产品组成结构

冲击移动破碎站所有部件完全机载，包括：牢固的机架、鄂式破破碎机、给料机、振动筛、传送带、电动机和控制箱等。

产品工作原理：

物料经给料机进行预选，由冲击式破碎机进行制砂生产，通过振动筛形成闭路系统，实现物料的循环破碎，可以有效萨节减制砂处理环节，成品物料由输送机输出，进行连续破碎作业。

产品用途和使用范围：

1.被广泛的运用于矿山,煤矿、垃圾及建筑垃圾的循环再利用,土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业。

2.处理表层土和其他多种物料；分离粘性混凝骨料；建筑和爆破行业；破碎后的筛分；采石行业。
3.河卵石、山石（石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等）、矿石尾矿、石屑的人工制砂。

详细参数：

| PP立式冲击破碎站 | PP5000VSI | PP5000VSIS | PP6000VSI | PP7000VSI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输尺寸 |
| 长（mm） | 98000 | 11280 | 10180 | 11180 |
| 宽（mm） | 2460 | 2780 | 2780 | 27890 |
| 高（mm） | 4200 | 2500 | 4200 | 4316 |
| 重量（kg） | 21600 | 32000 | 24600 | 33650 |
| 轴重（kg） | 14600 | 18800 | 16500 | 23263 |
| 牵引销荷量（kg） | 7000 | 13200 | 8100 | 10387 |
| 立式冲击破碎站 VSI Crusher |
| 型号 | VI-5000 | VI-5000 | VI-6000 | VI-7000 |
| 最大给料尺寸（mm） | 65（80） | 65（80） | 80（100） | 80（100） |
| 通过量（t / h） | 80-150 | 80-150 | 120-250 | 140-250 |
| 振动筛 SCREEN |
| 型号 |  | 3YK1545 |  |  |
| 皮带机 BELT CONVEYOR |
| 型号 | B650×6.5 |  | B800×7 | B1000×7.2 |